Indoor-Multisportanzeigen MSA xxx.300-1000

| MSA 210.300-1000 | MSA 260.300-1000 | MSA 330.300-1000 |
| --- | --- | --- |

Ausschreibungstexte:

| Índoor-Multisportanzeige MSA xxx.300-1000, funkgesteuert, für den stationären Einsatz, mit einem leichten, aber trotzdem äußerst stabilen Aluminiumrahmen mit flexiblen Befestigungspunkten sowie einer nicht reflektierenden, schlagfesten Acrylfrontscheibe (BW-Schutz gem. DIN 18 032, Teil 3); klare, übersichtliche Darstellung durch hochwertige LEDs mit einem 170°-Betrachtungswinkel und einer hohen Dichte von Dioden (77 bis 285 LED-Dioden je Ziffer, abhängig von der Ziffernhöhe); im Gehäuserahmen sind zur Funktionsanzeige Service-LEDs enthalten; mit Test-Menü im Bedienpult zur Überprüfung aller Segmente, einzelner Ziffern und der jeweiligen Adressierung; SD-Karteninterface für Software-Updates; mit funkgesteuertem Komfort-Bedienpult aus Aluminiumprofil (Transportkoffer optional), Akku-Satz und Ladeeinheit integriert, inkl. ext. Netzteil, vorprogrammiert für 13 Sportarten (Hallenfußball, Handball, Eishockey, Basketball, Tennis, Volleyball, Wasserball, Unihockey, Minihockey, Futsal, Bandy, Boxen, American Football), mit einem 5,7“ großen Farb-Touch-Screen mit grafischer Darstellung der Sportanzeige und weiteren Funktionstasten zur einfachen Bedienung, inkl. Daten-Import- und Daten-Export-Funktionen (z.B. Konfiguration, Logo, Spielprotokoll), Test-Funktionen, Zonenauswahl, Einstellung Funksignalstärke, individuelle Setup-Einstellungen (z.B. Vorlaufzeit, Pausenzeit, Zählmodus), Korrekturmenü, Autostart Sportart, Symbolanzeige Batterie-Ladezustand und Diagnosemenü, sowie seitlich liegende Anschlüsse für Netzteil, USB, Bedienteil Shot Clocks sowie Kabelbuchse, |
| --- |
| MSA 210.300-1000 | Ziffernhöhe 210/160 mm, rot/gelb; Ableseentfernung ca. 120 m; Funktionsanzeige von: Spielstand, Ergebnis (210 mm, rot, 3-stellig, max. 199-199); Spielzeit (vor- oder rückwärtslaufend), Pausenzeit (rückwärtslaufend), Countdown (1/10 Sek. bei Basketball für die letzte Spielminute jeder Periode), Uhrzeit - außerhalb des Spielbetriebes (210 mm, rot, 4-stellig, max. 99:59); Spielzustandsanzeige durch blinkenden bzw. stehenden Doppelpunkt bei der Spielzeit; Spielperiode, Zähler für Teamfouls (160 mm, gelb, 1-stellig, max. 9); kurzzeitige Anzeige der Anzahl der persönlichen Fouls mit der zugehörigen Spielernummer des zuletzt betreffenden Spielers (160 mm, gelb, 3-stellig); Timeouts (Basketball, Handball, Volleyball) rückwärtszählend: Timer/Zähler: Min.:Sek. - 160 mm, gelb/je Team 3 Dots, rot; Zähler/Timer: 160 mm, gelb/Min.:Sek., 210 mm, rot; Timer/Zähler: Min.:Sek. - 210 mm, rot/je Team 3 Dots, rot; Strafzeiten: 1 x Timer pro Team rückwärtszählend - Min.:Sek. (160 mm, gelb, 3-stellig), weitere Strafzeiten im Hintergrund; Strafzeiten-Zähler: je Team 3 Dots, rot; Satzstand/Aufschlag (210 mm, rot/Mittelstrich, rot); Punkte/Vorteil (160 mm, gelb, 3-stellig); Textdisplay für Teamnamen optional; DCF 77-Funksynchronisation der Uhrzeit als Option; Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz; Gehäuse-Abmessungen: B 150 x H 100 x T 8 cm; Befestigungsset im Lieferumfang enthalten; Gewicht: 30 kg |
| MSA 260.300-1000 | Ziffernhöhe 260/210 mm, rot/gelb; Ableseentfernung ca. 150 m; Funktionsanzeige von: Spielstand, Ergebnis (260 mm, rot, 3-stellig, max. 199-199); Spielzeit (vor- oder rückwärtslaufend), Pausenzeit (rückwärtslaufend), Countdown (1/10 Sek. bei Basketball für die letzte Spielminute jeder Periode), Uhrzeit - außerhalb des Spielbetriebes (260 mm, rot, 4-stellig, max. 99:59); Spielzustandsanzeige durch blinkenden bzw. stehenden Doppelpunkt bei der Spielzeit; Spielperiode, Zähler für Teamfouls (210 mm, gelb, 1-stellig, max. 9); kurzzeitige Anzeige der Anzahl der persönlichen Fouls mit der zugehörigen Spielernummer des zuletzt betreffenden Spielers (210 mm, gelb, 3-stellig); Timeouts (Basketball, Handball, Volleyball) rückwärtszählend: Timer/Zähler: Min.:Sek. - 210 mm, gelb/je Team 3 Dots, rot; Zähler/Timer: 210 mm, gelb/Min.:Sek., 260 mm, rot; Timer/Zähler: Min.:Sek. - 260 mm, rot/je Team 3 Dots, rot; Strafzeiten: 1 x Timer pro Team rückwärtszählend - Min.:Sek. (210 mm, gelb, 3-stellig), weitere Strafzeiten im Hintergrund; Strafzeiten-Zähler: je Team 3 Dots, rot; Satzstand/Aufschlag (260 mm, rot/Mittelstrich, rot); Punkte/Vorteil (210 mm, gelb, 3-stellig); Textdisplay für Teamnamen optional; DCF 77-Funksynchronisation der Uhrzeit als Option; Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz; Gehäuse-Abmessungen: B 200 x H 120 x T 8 cm; Befestigungsset im Lieferumfang enthalten; Gewicht: 42 kg |
| MSA 330.300-1000 | Ziffernhöhe 330/260 mm, rot/gelb; Ableseentfernung ca. 200 m; Funktionsanzeige von: Spielstand, Ergebnis (330 mm, rot, 3-stellig, max. 199-199); Spielzeit (vor- oder rückwärtslaufend), Pausenzeit (rückwärtslaufend), Countdown (1/10 Sek. bei Basketball für die letzte Spielminute jeder Periode), Uhrzeit - außerhalb des Spielbetriebes (330 mm, rot, 4-stellig, max. 99:59); Spielzustandsanzeige durch blinkenden bzw. stehenden Doppelpunkt bei der Spielzeit; Spielperiode, Zähler für Teamfouls (260 mm, gelb, 1-stellig, max. 9); kurzzeitige Anzeige der Anzahl der persönlichen Fouls mit der zugehörigen Spielernummer des zuletzt betreffenden Spielers (260 mm, gelb, 3-stellig); Timeouts (Basketball, Handball, Volleyball) rückwärtszählend: Timer/Zähler: Min.:Sek. - 260 mm, gelb/je Team 3 Dots, rot; Zähler/Timer: 260 mm, gelb/Min.:Sek., 330 mm, rot; Timer/Zähler: Min.:Sek. - 330 mm, rot/je Team 3 Dots, rot; Strafzeiten: 1 x Timer pro Team rückwärtszählend - Min.:Sek. (260 mm, gelb, 3-stellig), weitere Strafzeiten im Hintergrund; Strafzeiten-Zähler: je Team 3 Dots, rot; Satzstand/Aufschlag (330 mm, rot/Mittelstrich, rot); Punkte/Vorteil (260 mm, gelb, 3-stellig); Textdisplay für Teamnamen optional; DCF 77-Funksynchronisation der Uhrzeit als Option; Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz; Gehäuse-Abmessungen: B 200 x H 135 x T 8 cm; Befestigungsset im Lieferumfang enthalten; Gewicht: 48 kg |