| Modellreihe DS Textbausteine für Ausschreibungstexte Hinweis: Der Prospekt und die Preisliste enthalten das Lieferprogramm der Uhrentypen. |  |
| --- | --- |

LED-Photovoltaik-Anzeige für den Innen- und Außenbereich in 7-Segment-Technik,

mit drei verschiedenen Anzeigefeldern (Aktuelle Leistung – 4-stellig, Tagesarbeit – 4-stellig mit Dezimalstelle, Gesamtarbeit – 6-stellig), Verwendung von leuchtstarken Einzel-LEDs, Hintergrundbild wird nach Kunden- oder Sponsorenvorlage individuell und kostenneutral in das Solarstromdisplay integriert, pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse fenstergrau (RAL 7040), Schutzklasse IP 65, Sonderlackierung nach RAL-Farbtonangabe (Option), Lesbarkeit bis zu einem horizontalen Betrachtungswinkel von 85° und einem vertikalen Winkel von 45°, auch unter direkter Sonneneinstrahlung, Lichtsensor für automatische Helligkeitsregulierung, Infrarot-Fernbedienung, , Anschlussspannung 100-240 VAC / 50-60 Hz

Bitte jeweils im Feld eine Auswahl treffen:

Ziffernhöhe:  57  -  100  -  180 mm

Display-Layout:  vertikal  -  horizontal

Anzeigefarbe (individuell pro Zeile möglich):  rot  -  grün  -  blau  - gelb  -  weiß

Ansteuerung:  S0-Schnittstelle  -  RS 232  -  RS 485  -  LAN/Ethernet

einseitige Ausführung für Wandmontage.

einseitige Ausführung für Deckenabhängung.

doppelseitige Ausführung für Deckenabhängung.