| Modelle Zeitfunkempfänger Artikeltexte für Ausschreibungen Hinweis: Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen. |  |
| --- | --- |

### DCF 77-Funkempfänger AD 450,

für MTC, MHU 50, CTC, ETC, HN 400, MTS, NMC und DTS sowie für selbstrichtende Funkuhrwerke und LED-Digitaluhren der Modellreihe 400A, Schmalbandempfänger mit automatischer Verstärkungsregelung und eingebauter Ferrit-Richtantenne, Monitor-LED für einfache Einstellung auf die beste Empfangslage, mit 10 m Anschlusskabel und Montagebügel,
Schutzart IP 54, Gehäuse-Abmessungen: B 65 x H 50 x T 35 mm

### DCF 77-Funkempfänger AD 02 (bestehend aus AD 450 + IF AD02 (4-Drahtleitung),

für Hauptuhren BÜRK HU sowie für LED-Digitaluhren der Modellreihe CH, Schmalbandempfänger mit automatischer Verstärkungsregelung und eingebauter Ferrit-Richtantenne, Monitor-LED für einfache Einstellung auf die beste Empfangslage, mit 10 m Anschlusskabel und Montagebügel,
Schutzart IP 54, Gehäuse-Abmessungen: B 65 x H 50 x T 35 mm

GPS-Satelliten-Zeitfunkempfänger GPS 4500 (IP 54)
mit DCF-Zeitcodeausgabe (UTC / MEZ), komplett mit 10 m Verbindungskabel und Montagewinkel
Ausgang:	DCF Zeitcode UTC Zeit, synchr. auf GPS Sekundenimp., passive Strom-Schnittstelle,
	Zeitcode MEZ: Automatische So.-/Winterzeitumstellung gem. gültiger Regel:
	MESZ: Letzter Sonntag im März 02:00 ( 03:00, MEZ: Letzter Sonntag im Oktober 03:00 ( 02:00
Speisung:	10 – 40 VDC / < 0.5 W, direkt von MOBATIME-Hauptuhren
Anzeige:	Status LED zur Betriebskontrolle
Kabel:	UV fest, 4-adrig  für Speisung und DCF-Signal
Gehäuse:	IP 54, Polyamid wetterfest, enthält Antenne und Empfänger
Abmessungen:	L x W x H in mm: 86 x 80 x 86(L = Distanz von der Wand)

GPS-Satelliten-Zeitfunkempfänger GPS 4500 100 m (IP 54)
mit DCF-Zeitcodeausgabe (UTC / MEZ), komplett mit 100 m Verbindungskabel und Montagewinkel
Ausgang:	DCF Zeitcode UTC Zeit, synchr. auf GPS Sekundenimp., passive Strom-Schnittstelle,
	Zeitcode MEZ: Automatische So.-/Winterzeitumstellung gem. gültiger Regel:
	MESZ: Letzter Sonntag im März 02:00 ( 03:00, MEZ: Letzter Sonntag im Oktober 03:00 ( 02:00
Speisung:	10 – 40 VDC / < 0.5 W, direkt von MOBATIME-Hauptuhren
Anzeige:	Status LED zur Betriebskontrolle
Kabel:	UV fest, 4-adrig  für Speisung und DCF-Signal
Gehäuse:	IP 54, Polyamid wetterfest, enthält Antenne und Empfänger
Abmessungen:	L x W x H in mm: 86 x 80 x 86(L = Distanz von der Wand)

Blitzschutzbox SP 4500 zu GPS 4500

Gehäuse IP 65,

Abmessungen: L 140 x B 77 x H 33 mm

Portables DCF 77-Empfangstestgerät DCFT, zur Ermittlung der Empfangsqualität des DCF 77 Zeitsignals.

Funktionen:
- Bestimmung der Empfangsqualität vor Ort
- Langzeitaufzeichnung der Empfangsqualität vor Ort
- Detaillierte Auswertung mittels PC-Programm (Transfer der 
  Aufzeichnungsdaten via RS 232 Schnittstelle auf Front)

Abmessungen:	B 202 x H 145 x T64 mm.

Speisung: 	230 VAC, 50 Hz, < 6.5 W

Inklusive:	Download-Kabel und PC-Auswerte-Software