| Modellreihe DT Textbausteine für Ausschreibungstexte Hinweis: Der Prospekt und die Preisliste enthalten das Lieferprogramm der Uhrentypen. |  |
| --- | --- |

LED-Zeit-/Datum- und Temperaturanzeige für den Innen- und Außenbereich in 7-Segment-Technik,

pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse fenstergrau (RAL 7040), Schutzklasse IP 65, Sonderlackierung nach RAL-Farbtonangabe (Option), Lesbarkeit bis zu einem horizontalen Betrachtungswinkel von 85° und einem vertikalen Winkel von 45°, auch unter direkter Sonneneinstrahlung, Antireflex-Beschichtung (Option), Lichtsensor für automatische Helligkeitsregulierung, Infrarot-Fernbedienung, Verwendung von leuchtstarken Einzel-LEDs, autonome, quarzgesteuerte Zeithaltung (externe Synchronisationsmöglichkeit über DCF 77-Funkempfänger – Option), anwendungsspezifische Temperatursensoren (Option), Anschlussspannung 100-240 VAC / 50-60 Hz

Bitte jeweils im Feld eine Auswahl treffen:

Ziffernhöhe und Display-Darstellung:

(    100 mm:	2 Zeilen – 1 x Zeit-/Datum und 1 x Temperatur

(    100 mm:	3 Zeilen – 1 x Zeit-/Datum und 2 x Temperatur

(    100 mm:	4 Zeilen – 1 x Zeit-/Datum und 3 x Temperatur

(    100 mm:	3 Zeilen – 2 x Zeit-/Datum und 1 x Temperatur

(    100 mm:	4 Zeilen – 2 x Zeit-/Datum und 2 x Temperatur

(    100/57 mm:	3 Zeilen – 1 x Zeit-/Datum und 2 x Temperatur (nur vertikal)

(    180 mm:	2 Zeilen – 1 x Zeit-/Datum und 1 x Temperatur

(    180 mm:	3 Zeilen – 1 x Zeit-/Datum und 2 x Temperatur

(    180 mm:	4 Zeilen – 1 x Zeit-/Datum und 3 x Temperatur

(( 180 mm:	3 Zeilen – 2 x Zeit-/Datum und 1 x Temperatur

(( 180 mm:	4 Zeilen – 2 x Zeit-/Datum und 2 x Temperatur

Symbole für die Temperaturanzeigen:  Welle  -  Wolke  -  Haus

Display-Layout:  vertikal  - horizontal

Anzeigefarbe (individuell pro Zeile möglich):  rot  -  grün  -  blau  - gelb  -  weiß

einseitige Ausführung für Wandmontage.

einseitige Ausführung für Deckenabhängung.

doppelseitige Ausführung für Deckenabhängung.

Temperatursensoren (Optionen):

( TP3:	Externer Temperatursensor für Außeninstallation (Schutzklasse IP 66) mit 3 m Kabel

( TP30:	Externer Temperatursensor für Außeninstallation (Schutzklasse IP 66) mit 30 m Kabel

##### ( TP RS 485:	Externer Temperatursensor für Außeninstallation (Schutzklasse IP 66) ohne Kabel
	(max. Kabellänge 1200 m), Speisung 12 VDC (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)

( TP LAN:	Externer Temperatursensor für Außeninstallation (Schutzklasse IP 66) mit Ethernet-Interface,
		mit Kabel 3 m zwischen Interface und Sensor (max. Kabellänge 20 m), inkl. Netzteil 5 VDC